## Slide 1: GÖMÜLÜ PROGRAMLAMA
Dr. Ögr. Üyesi Ümit Şentürk
3. Hafta

## Slide 2: Seri Haberleşme Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)
Rx = Alıcı, Tx= Verici
Paketler halinde veriler gönderilir. Tx ucundan paketler transfer edilir. Rx ucundan da gelen paket alınarak açılır

## Slide 3: UART
Boudrate
9600, 1200, 2400, 4800 , 19200, 38400, 57600 ve 115200 bps
bps= bit per second (sayede gönderilen bit sayısı)
Start biti: Paketin başladığını belirtir.
Parity biti:
Tek(odd): veri çerçevesinde tek sayıda 1 varsa eşlik biti ‘1’dir.
Çift(even): veri çerçevesinde çift sayıda 1 varsa eşlik biti ‘0’dır.
Stop biti: paketin bittiğini belirtir.

## Slide 4: Arduino UART
pin 0 (RX0) ve pin 1 (TX0) Arduino UART arayüzleridir.
Arduino Uno bord’ta pin 0 ve 1 UART pinleridir. Bord üzerindeki USB bağlantısı aynı pinlere bağlı olduğundan program yükleme aşamasında bu pinlerin boş olması gerekmektedir.
Bilgisayardaki USB portları +5V ile çalışmaktadır, datalar 0-5Volt ile iletilmektedir. RS232 portu +12 ile çalıştığından Arduino Unoyu RS232 portuna bağlamak Unonun bozulmasına neden olur.

## Slide 5: Seri Haberleşme Uygulaması

## Slide 6: Seri Haberleşme Uygulaması
Arduino Uno 1 adet
Vitual Terminal

## Slide 7: Tıklama Sayacı

## Slide 8: Tıklama Sayacı

## Slide 9: Seri İletişim Veri Al-Gönder

## Slide 10: Bluetooth İletişim
HC-05 Bluetooth modül
3,3 Voltta çalışır.
0 ->Rx 1->Tx pinidir Arduino’da
0 ve 1 pinleri Arduino-Bilgisayar program yüklemede kullanıldığından dolayı program yüklenirken boş olmalıdırlar.

## Slide 11: Bluetooth İletişim

## Slide 12: Bluetooth Seri İletişim
Virtual Seri Port Driver programını indirin ve kurun. Programdan Pair yaparak COM1 ve COM2 seçiniz ve save butonuna tıklayınız.
Proteus programına HC-05 Bluetooth kütüphanesini yükleyiniz. İBUZEM’de 3 hafta ders materyalinden kütüphaneye ulaşabilirsiniz.
Arduino IDE ile .hex dosyasını oluşturunuz.
Proteusta devreyi çiziniz ve .hex dosyasını Unonun içine gömünüz.
Serial.available( ) COM portunda veri olup olmadığını kontrol eder.
Serial.read( ) COM portunu okur.
Serial.print ( ) COM portuna veri gönderir.

## Slide 13: Analog Sinyal
Analog sinyallere zaman bölgesinde kesintisiz devam eder. Maksimum ve minimum arasındaki her değeri alabilir.
Dijital sinyaller ikilik mantığıdır. Var- yok 0,1 gibi
Arduino Unoda 10 bitlik ADC bulunmaktadır. Eğer referasn Verf. Kullanılmamış ise 0-5 volt arasını 1023 parçaya böler. Örneğin 2,5 volt 512 gibi

## Slide 14: Analog Sinyal Okuma

## Slide 15: Analog Sinyal Okuma

## Slide 16: millis() metodu (unsigned long)

## Slide 17: Gelecek Hafta
7 segment display kullanımı
LCD 16x2 kullanımı
analogWrite( ) analog sinyal üretme
Dc motor sürme

## Slide 18: Kaynaklar
https://devreyakan.com/uart-nedir/amp/
https://me120.mme.pdx.edu/doku.php?id=topics:arduino_programming
https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/egitim