## Slide 1: Sanal Bellek
Chapter 5

## Slide 2: Kaynaklar
Computer Organization and Design: The Hardware Software Interface [RISC-V Edition] David A. Patterson, John L. Hennessy
  5. Bölüm
TOBB üniversitesi, Prof Dr. Oğuz ERGİN, Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu dersi ders sunumları

## Slide 3: Doğrudan Eşlemeli Önbellek
Sisteminizde doğrudan eşlemeli, veri öbeği 16 byte olan 2 KBlık bir önbellek bulunuyor.
Önbellekte kaç satır vardır?
  128 satır vardır.
Adresler 32 bitse etiketler kaç bittir?
  21 bittir.
Kaç karşılaştırıcı kullanılmıştır?
  1 karşılaştırıcı kullanılmıştır.
Aşağıdaki kod için bulma oranı kaçtır?
0 |  | A int dizisi |  |  |  |  |  |  | 31
0 |  | B int dizisi |  |  |  |  |  |  | 31
Etiket
G
Veri Öbeği (16 byte)
Adres: 0x00003010
Adres: 0x0000C010
2 KB
for (int i =0;i<64;i++) {
B[i] = A[i] * 2;
}

## Slide 4: Tam İlişkili Önbellek
Sisteminizde tam ilişkili, veri öbeği 16 byte olan 2 KBlık bir önbellek bulunuyor.
Önbellekte kaç satır vardır?
  128 satır vardır.
Adresler 32 bitse etiketler kaç bittir?
  28 bittir.
Kaç karşılaştırıcı kullanılmıştır?
  128 karşılaştırıcı kullanılmıştır.
Aşağıdaki kod için bulma oranı kaçtır?
0 |  | A int dizisi |  |  |  |  |  |  | 31
0 |  | B int dizisi |  |  |  |  |  |  | 31
Etiket
G
Veri Öbeği (16 byte)
Adres: 0x00003010
Adres: 0x0000C010
2 KB
for (int i =0;i<64;i++) {
B[i] = A[i] * 2;
}

## Slide 5: Kümeli İlişkili Önbellek
Sisteminizde kümeli ilişkili, veri öbeği 16 byte olan 2 KBlık 4 yollu bir önbellek bulunuyor.
Önbellekte kaç satır vardır?
  128 satır vardır.
Adresler 32 bitse etiketler kaç bittir?
  28 bittir.
Kaç karşılaştırıcı kullanılmıştır?
  128 karşılaştırıcı kullanılmıştır.
Aşağıdaki kod için bulma oranı kaçtır?
0 |  | A int dizisi |  |  |  |  |  |  | 31
0 |  | B int dizisi |  |  |  |  |  |  | 31
Etiket
G
Veri Öbeği (16 byte)
Adres: 0x00003010
Adres: 0x0000C010
2 KB
for (int i =0;i<64;i++) {
B[i] = A[i] * 2;
}

## Slide 6: Kümeli İlişkili Önbellek
Sisteminizde kümeli ilişkili, veri öbeği 16 byte olan 2 KBlık 2 yollu bir önbellek bulunuyor.
Önbellekte kaç satır vardır?
  64 satır vardır.
Adresler 32 bitse etiketler kaç bittir?
  22 bittir.
Kaç karşılaştırıcı kullanılmıştır?
  2 karşılaştırıcı kullanılmıştır.
Aşağıdaki kod için bulma oranı kaçtır?
0 |  | A int dizisi |  |  |  |  |  |  | 31
0 |  | B int dizisi |  |  |  |  |  |  | 31
Etiket
G
Veri Öbeği
2 KB
Etiket
G
Veri Öbeği
Adres: 0x00003010
Adres: 0x0000C010
for (int i =0;i<64;i++) {
B[i] = A[i] * 2;
}

## Slide 7: Sanal Bellek
İşlemci
Önbellek
Bellek
Kullanıcıya sunulan bilgi kısıtlıdır.
Şu ana kadar anlatılan bellek sisteminin üç temel sorunu vardır:
      Sistemde tüm programların gereksinimlerini karşılayacak kadar büyük bir bellek olmayabilir.
      Programcı programın çalışacağı sistemdeki bellek boyutunu bilemez.
      Programcı kendi programı yanında hangi programların çalışacağını bilemez.
?

## Slide 8: Sanal Bellek
Bu sorunları çözmek için sanal bellek (-ing. virtual memory) kullanılır.
Her programın kendi sanal adres uzayı vardır, programdaki adres referansları sanal adres referansıdır.
Her programa atanmış bir fiziksel bellek bölümü bulunmaktadır.
Sanal adres
Sanal Adres Uzayı
Programa ayrılan fiziksel bellek
Gerçek adres

## Slide 9: Sanal Bellek
Sanal bellek yönteminde sanal adresler kullanılır. Sanal adresler farklı fiziksel adreslere karşılık gelir. Bu sayede programcı gerçekte hangi fiziksel adreslerin ona atandığını bilmeden program yazabilir.
Sanal adres: 0x0
Program 1
Program 2
Sanal adres: 0x0
Fiziksel Bellek

## Slide 10: Sanal Bellek
Programların birbirlerine ayrılmış belleklere doğrudan erişimi yoktur. Bu sayede sanal bellek güvenliği de sağlar.
Program 1
Program 2

## Slide 11: Sanal Bellek
Ayrıca sanal bellek yöntemi ile ana bellek ve ikincil bellek arasında veri akışı ile bellek sınırsızmış yanılsaması sağlanabilir.
Bellek
İkincil Bellek
Bellek dolduğunda kullanılmayan veri ikincil belleğe yollanır
İkincil bellekteki veriye erişim olacağı zaman veri belleğe getirilir.

## Slide 12: Sanal Bellek
İkincil bellek ile ana bellek arasındaki veri akışı sayfalar aracılığı ile yapılır. Sayfalar sabit boyutlu bellek bloklarıdır.
Bellek
İkincil Bellek
Sanal Sayfalar
Gerçek Sayfalar
Sanal Adres
Fiziksel Adres

## Slide 13: Adres Dönüşümü
Belleğe erişim için sanal adreslerin fiziksel adreslere dönüştürülmesi gerekir. Bu işleme adres dönüşümü (-ing. page translation) denir.
Bellek
İkincil Bellek
Sanal Sayfalar
Gerçek Sayfalar
Sanal Adres
Fiziksel Adres
Adres Dönüşümü

## Slide 14: Adres Dönüşümü
Sanal Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
Fiziksel Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
Dönüşüm
Sanal Adres
Fiziksel Adres
Bellek
İkincil Bellek

## Slide 15: Adres Dönüşümü
İkincil Bellek Adresleri
Ana Bellek (Fiziksel) Adresleri
Sanal Adresler

## Slide 16: Sayfa Tablosu
Yapılan sanal ve fiziksel sayfa eşleşmelerini daha sonra dönüşümde kullanmak için bir yerde tutmamız gerekir. Bu eşleşmeler sayfa tablosu (ing. page table) isimli bir yapıda bellekte tutulur.
G | Fiziksel Sayfa Numarası
Sanal Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
Sayfanın ana bellekte olup olmadığını gösterir.
Fiziksel Sayfa Numarası

## Slide 17: Sayfa Tablosu
Sayfa tablosunun adresi bir yazmaçta tutulur. Erişim yapılacağı zaman bu adresle tabloya erişilir.
G | Fiziksel Sayfa Numarası
Sanal Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
Sayfanın ana bellekte olup olmadığını gösterir.
Fiziksel Sayfa Numarası
Sayfa Tablosu Yazmacı

## Slide 18: Belleğe Erişim Örneği
ld a4, -24(s0)
İşlemci
Sanal Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
Sayfa Tablosu Yazmacı
1.
Sanal Sayfa Numarası ile sayfa tablosuna erişilir.
Bellek
Sayfa Tablosu
2.
Sanal Sayfa Numarasına karşılık gelen Fiziksel Sayfa Numarası döner.
Fiziksel Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
3.
Fiziksel adresle belleğe erişilir.
4.
İstenen veri okunur.
Belleğe bir erişim yapılacakken iki erişim yapılır.
Sanal bellek sistemi hızlandırmaz.

## Slide 19: Etkin Sayfalar Önbelleği
Dönüşüm için işlemcide tutulan önbelleğe etkin sayfalar önbelleği (-ing. translation lookaside buffer) denir.
İşlemci
Bellek
Sayfa Tablosu
Etkin Sayfalar Önbelleği
Dönüşüm için ilk önce ESÖ kontrol edilir.
ESÖ’de dönüşüm bulunursa direkt belleğe fiziksel adresle erişim olur.
Fiziksel Adres
Fiziksel Sayfa Numarası

## Slide 20: Etkin Sayfalar Önbelleği
Dönüşüm için işlemcide tutulan önbelleğe etkin sayfalar önbelleği (-ing. translation lookaside buffer) denir.
İşlemci
Bellek
Sayfa Tablosu
Etkin Sayfalar Önbelleği
Dönüşüm için ilk önce ESÖ kontrol edilir.
ESÖ’de dönüşüm bulunamazsa sayfa tablosuna erişilir. Daha sonra fiziksel adresle erişim yapılır.
Fiziksel Adres
Fiziksel Sayfa Numarası

## Slide 21: Sayfa Hatası
Sayfa tablosunda da sayfa bulunamazsa ne olur?
Sayfa hatası (-ing. page fault) sanal sayfaya karşılık gelen fiziksel sayfa ana bellekte bulunamadığı zaman olur.
İki nedeni olabilir:
Fiziksel sayfa ikincil bellektedir.
Fiziksel sayfa henüz atanmamıştır.
21
İşlemci
Bellek
Sayfa Tablosu
Etkin Sayfalar Önbelleği
?
Sayfa Hatası

## Slide 22: Sayfa Hatası
Sayfa hatası olduğu zaman denetim işletim sistemine geçer.
İşletim sistemi sayfayı ikincil bellekte bulmaya çalışır.
  Önceden hangi sayfaların ikincil belleğe alınacağını bilemediğimiz için ikincil bellekte bu sayfalar için ayrılmış bir bölüm bulunur, bu bölüme takas dosyası (İngilizce: swap space) denir.
  Aynı zamanda bu bölümdeki sayfaların nerede durduğunun da kaydını tutan bir yapı oluşturur. (Sayfa tablosunda da tutulabilir, ayrı bir tablo da olabilir.)
İşlemci
Bellek
Sayfa Tablosu
Etkin Sayfalar Önbelleği
İkincil Bellek

## Slide 23: Sayfa Hatası
Sayfa ikincil bellekte bulunursa belleğe getirilmesi gerekir.
Bellekte yazılacak yer yoksa, bir sayfa seçilir ve ikincil belleğe yazılır. Getirilen veri de onun yerine yazılır.
  Burada sayfa seçmek için önbellek veri çıkarma politikalarında gördüğümüz algoritmalar kullanılır.
İşlemci
Bellek
Sayfa Tablosu
Etkin Sayfalar Önbelleği
İkincil Bellek

## Slide 24: Sayfa Hatası

## Slide 25: Sayfa Hatası
Sayfa hatasının bir diğer sebebi de henüz herhangi bir sayfanın sanal adrese eşleştirilmemiş olmasıdır.
Bu durumda işletim sistemi boş bir fiziksel sayfayla sanal sayfayı eşleştirir ve eşleşmeyi sayfa tablosuna yazar.
Ana bellekte boş fiziksel sayfa yoksa, bir sayfa seçilip ikincil belleğe yazılır ve boşalan yer yeni dönüşüm için ayrılır.
Sayfa tablosu ve ESÖ güncellenir.
İşletim sistemi sayfa hatasına sebep olan buyruğu kaydettiği için oradan itibaren program yürütülmeye devam eder.

## Slide 26: Yazma İşlemi
Bellek hiyerarşisinde önbellek ve ana bellek için yazma işlemleri iki şekilde yapılabiliyordu: (1) doğrudan yazma, (2) sonradan yazma.
Sanal bellek için ise ikincil bellek ve ana bellek arasındaki gecikme çok fazladır. İkincil belleğe yazma işlemi çok uzun süreceği için sanal bellek sisteminde bu iki seviye arasında her zaman sonradan yazma yöntemi uygulanır.
İşlemci
Bellek
İkincil Bellek
ÇOK YAVAŞ
Giriş/Çıkış

## Slide 27: ESÖ ve Veri Önbelleğine Aynı Anda Erişim
Bazı şartlar sağlandığında ESÖ ve veri önbelleğine erişim aynı anda yapılabilir.
Sanal Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
Fiziksel Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
İşlemci
Bellek
Sayfa Tablosu
Etkin Sayfalar Önbelleği
Veri Önbelleği

## Slide 28: ESÖ ve Veri Önbelleğine Aynı Anda Erişim
Sanal Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
Sayfa boyutuna bağlıdır.
Fiziksel Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
Değiştirilmez.
Etiket | G | Veri Öbeği
Etiket | Dizin | 
Dizin önbelleğe erişim için kullanılır.
Eğer dizin için kullanılan bitler fiziksel adrese değiştirilmeden getirilirse veri önbelleğine aynı anda erişilebilir.

## Slide 29: ESÖ ve Veri Önbelleğine Aynı Anda Erişim
Sanal Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
Fiziksel Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
Etiket | G | Veri Öbeği
G | Fiziksel Sayfa Numarası
Etkin Sayfalar Önbelleği
Veri Önbelleği
Fiziksel Sayfa No
Etiket
=
Etiket
Eşleşiyorsa önbellekteki veri kullanılır.

## Slide 30: Belleğe Erişim Örneği
A : 1024 elemanlı int dizisi
int k = 0;
for (int i=0;i<1024;i++)
k += A[i] % 10;
Sanal adres uzunluğu 32 bit, sayfa boyutu 1 KB olan bir sistemde yanda verilen kodun
4 elemanlı ESÖ’de bulma oranı nedir?
  A dizisi 1024*4 = 4096 bayt yer kaplar. Bu da 4 sayfa eder. Her sayfa başında bir kez ESÖ’de bulunmaz, geri kalanında bulunur. 1020 / 1024
  b. Sayfa boyutu 4KB olsaydı ESÖ’de bulma oranı 1023/1024 olurdu.
Sanal Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
32 bit
İşlemci
Bellek
Sayfa Tablosu
G | FSN

## Slide 31: Belleğe Erişim Örneği
A : 1024 elemanlı int dizisi
int k = 0;
for (int i=0;i<1024;i++)
k += A[i] % 10;
Sanal adres uzunluğu 32 bit, sayfa boyutu 1 KB olan bir sistemde yanda verilen kodun
c. ESÖ ve veri önbelleğine aynı anda erişim mümkünse, veri öbeği 8 byte ve toplam boyutu 4KB olan önbelleğin yapısı nasıl olabilir?
N: fiziksel adres uzunluğu
27 * 8 = 1024 = 1KB
4 yollu kümeli ilişkili bir önbellek vardır.
Sanal Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
32 bit
İşlemci
Bellek
Sayfa Tablosu
G | FSN
Etiket | Dizin | 
N-22
3
7
Etiket | G | Veri Öbeği
8 byte
N-22 bit
27 satır

## Slide 32: Belleğe Erişim Örneği
A : 1024 elemanlı int dizisi
int k = 0;
for (int i=0;i<1024;i++)
k += A[i] % 10;
Sanal adres uzunluğu 32 bit, sayfa boyutu 4 KB olan bir sistemde yanda verilen kodun
d. ESÖ ve veri önbelleğine aynı anda erişim mümkünse, veri öbeği 8 byte ve toplam boyutu 32KB olan önbelleğin yapısı nasıl olabilir?
N: fiziksel adres uzunluğu
29 * 8 = 4096 = 4KB
8 yollu kümeli ilişkili bir önbellek vardır.
Sanal Sayfa Numarası | Sayfa Eklemesi
32 bit
İşlemci
Bellek
Sayfa Tablosu
G | FSN
Etiket | Dizin | 
N-22
3
9
Etiket | G | Veri Öbeği
8 byte
N-22 bit
29 satır

## Slide 33: Özet
Sanal Bellek
  Sanal ve Fiziksel Adresler
  Adres Dönüşümü
  Sayfa Tablosu
  Etkin Sayfalar Önbelleği
  Sayfa Hatası
  ESÖ ve Veri Önbelleğine Aynı Anda Erişim