## Slide 1
BİLGİSAYAR MİMARİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Ümit ŞENTÜRK
2021-2022 2. HAFTA

## Slide 2: Okuma Listesi
Gerekli
Computer Organization and Design: The Hardware Software Interface [RISC-V Edition] David A. Patterson, John L. Hennessy
  2. Bölüm
TOBB üniversitesi, Prof Dr. Oğuz ERGİN, Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu dersi ders sunumları

## Slide 3
Komutlar: Bilgisayarın Dili
MIPS Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages 1985
ARM v7 (32 bit) 2011 yılına kadar 9 Milyardan fazla çip üretildi.
x86 İntel komut Mimarisi
ARM v8 (64 bit) 2013 yılı. Apple A13 işlemcisi ARM v8 mimarisini kullanıyor.
RISC-V Mimarisi

## Slide 4
Neden RISC-V
MIPS Mimarisinin Tasarımcıları tarafından oluşturuldu.
MIPSin bazı iyileştirmeler ile oluşturuldu
RISC mimarisi komutları kullanılmakta.
Donanım basittir.
Gömülü sistemlerde (Cisco, Sony PlayStation, Nintendo vb. ) kullanılmaktadır

## Slide 5
Bilgisayar Donanım İşlemleri
Aritmetik İşlemler
Toplama işleminde a=b+c (b ile c’yi topla, a’nın içine koy)
Aritmetik komutu en fazla 3 adet değişkene sahip olmalıdır. Yandaki işlemde 4 adet değişkenin toplamını a’ya yerleştiren program görülmektedir.

## Slide 6
Komut Kümesi

## Slide 7
Komut Kümesi

## Slide 8
Komut Kümesi

## Slide 9
RISC-V te Derleme
RISC-V te çevirici dil komutlarına tercüme derleyici tarafından yapılır.
RISC-V komutu iki kaynak yazmacı üzerinde işlem yapar ve sonucu bir hedef yazmaca koyar. İki basit ifade ile direkt RISC-V diline çevrilir.

## Slide 10
RISC-V te Derleme
t0,t1 geçici değişkenler tanımlanır. Sub komutu ile t0’dan t1 çıkartılarak işlemler tamamlanır.

## Slide 11
RISC-V te Derleme
Memory[1]=101 dir.
Yazmaç sayısı 32’dir
Yazılan programlarda milyonlarca veri elemanı içerir.
Hafızaya veri yazmak veya okumak için gerekli komutlara veri geçiş komutları denir.
Word 4 bayte
Doubleword 8 bayte’tır.
Hafızadan veri okuma komutu lw, ld dir.

## Slide 12
RISC-V te Derleme
A dizisi 100 elemanlı başlangıç adresi x22 yazmacında bir dizidir.
g ve h x20,x21 yazmaçlarını kullasın.
lw x9, 8(x22) // A[8] adresindeki veriyi x9 geçici yazmaca yükler.
Add x20, x21, x9 // A[8] verisinin yüklendiği x9 yazmacı ile h nin x21 yazmaçtaki verisini toplayıp x20 yazmacına atar.

## Slide 13
Bellek Organizasyonu
Derleyiciler yazmaçları kullandığı gibi yazmaçların yetmediği durumlarda hafızada (RAM) yer tutar.
Bellekte veriler byte-byet (8 bit) adreslenir.
RISC_V Komut mimarisi komutlarının 32 biti uzunlukta olduğunu varsayarsak her bir veri bloğu 4 byte yer kaplar.
Veriler bellekte 4-8 byte’lık bloklar halinde okunup yazılır.
Soru: 32 bitlik bir işlemcide ne kadar bellek adreslenebilir?

## Slide 14
Yükleme ve Kaydetme
A’nın taban adresi x22 yazmacında,
h x21 yazmacında bulunmaktadır.
A[ ] dizisinin eleman sayısı yazmaçlardan fazla olduğundan veriler bellekten yazmaca getirilmiş ve işlem bittikten sonra tekrar belleğe kayıt edilmiştir.
Derleyiciler çok sık kullanılan değişkenleri yazmaçlarda tutar, az kullanılanları belleğe gönderir, buna taşırma (Spilling) denir.
İşlemci mimarisinde yazmaç sayısının yeterince olması gerekir. Yeterli yazmaç olmazsa işlemci yavaş çalışacaktır.
lw x9, 32(x22) // A[8]’i x9 yazmacına yükle
add x9, x21, x9 // h + A[8] x9 yazmacında topla
sw x9, 48(x22) // A[12] =h + A[8] belleğe kaydet

## Slide 15
Sabitler ve Anlık Değerler
addi anlık değer buyruğudur. 2 çevrimde yapılacak bir işi tek cevrimde yapar. Aritmetik işlemler bellek işlemlerine göre daha hızlı yapıldığında performans artışına neden olur.
lw x9, Sabit 4(x3) // x3 yazmacındali 4 sayısını x9 yazmacına yükle
add x22, x22, x9 // x22 yazmacına x22 ve x9 yazmacını topla
addi x22, x22, 4 // 4 sabiti ile x22 yazmacını topal x22 yazmacına yaz

## Slide 16
İşaretli ve İşaretsiz Sayılar
Kısa yol: Sağdan başlayarak rakamların üzerine 1,2,4,8…. Şeklinde yazılır ve altı 1 olanlar toplanır. Yukarıdaki örnek için 1+2+0+8=11

## Slide 17
İşaretli ve İşaretsiz Sayılar
Kısa yol:
Pozitif sayılarda sağdan başlayarak rakamların üzerine 1,2,4,8…. Şeklinde yazılır ve altı 1 olanlar toplanır. Yukarıdaki örnek için 1+2+0+8=11 en soldaki bir 0 olursa sayı pozitif, 1 ise negatiftir.
Negatif sayılarda sağdan başlayarak sayıların üzerine 1,2,4,8,… yazılır ve altı sıfır olanlar toplanır sayı (-) ile yazılır.
Örnek : 10101= 0+2+0+8=10
10+1=11 sayı=-11

## Slide 18
Tüm RISC-V Buyruk Tipleri
MIPS mimarisinde 4 buyruk tipi vardır. RISC-V mimarisinde 6 tip buyruk bulunmaktadır.

## Slide 19
Tüm RISC-V Buyruk Formatı
RISC-V Buyruk Alanları
işkodu: İşlemi ve buyruğun formatını belirten alan.
hy: Hedef yazmacı.
iş3: Fazladan işkodu alanı.
ky1: Birinci kaynak yazmacı.
ky2: İkinci kaynak yazmacı.
iş7: Fazladan işkodu alanı.
19
iş7 | ky2 | ky1 | iş3 | hy | işkodu
7 bit
5 bit
5 bit
3 bit
5 bit
7 bit
funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode
İngilizce:

## Slide 20
Buyrukların Kodlanması
20
Donanımda buyruklar elektrik sinyalleri ile iletilir.
Sayısal devrelerdeki iki farklı gerilim değeri:
  Toprak (0)
  Kaynak (1)
Basitçe, bir buyruk sayı olarak gösterilen küçük parçalardan oluşur.
add x9, x20, x21  Onluk Taban:
İkilik Taban:
20
0 | 21 | 20 | 0 | 9 | 51
Alan: Buyruğun bilgi içeren bir parçası
0000000 | 10101 | 10100 | 000 | 01001 | 0110011
Toplama (add)
Kaynak Yazmacı (x21)
Kaynak Yazmacı (x20)
Hedef Yazmacı (x9)
7 bit
5 bit
5 bit
3 bit
5 bit
7 bit

## Slide 21
R Tipi Komutlar
iş7 | ky2 | ky1 | iş3 | hy | işkodu
7 bit
5 bit
5 bit
3 bit
5 bit
7 bit
Buyruk | Format | iş7 | ky2 | ky1 | iş3 | hy | işkodu
topla | R-tipi | 0000000 | yazmaç | yazmaç | 000 | yazmaç | 0110011
çıkar | R-tipi | 0100000 | yazmaç | yazmaç | 000 | yazmaç | 0110011
Farklı aritmetik buyrukların işkodu alanı aynı iş3 ve iş7 alanları farklıdır:

## Slide 22
RISC-V I Tipi Komutlar
Şu ana kadar gördüğümüz RISC-V kodlaması R-tipi (register) buyruklar içindi.
Yeni buyruk tipi: I-tipi (immediate). Anlık değer, kaynak ve hedef yazmacı.
Anlıkla topla (addi) ve yükle (ld) buyrukları.
anlık | ky1 | iş3 | hy | işkodu
7 bit
5 bit
3 bit
5 bit
12 bit
12-bit 2’ye tümleyen değeri.
Negatif ve pozitif sayılar.

## Slide 23
RISC-V I Tipi Komutlar
Kaydet (sd) buyruğu için de yeni bir kodlamaya ihtiyacımız var.
İki kaynak yazmacı, bir anlık değer.
S-tipi buyruk formatı:
Kaynak yazmaçlarının tüm formatlarda aynı yerde bulunması için S-tipi buyruklarda anlık iki parçaya ayrılmıştır.
Basit donanım.
anlık [11:5] | ky2 | ky1 | iş3 | anlık [4:0] | işkodu
7 bit
5 bit
3 bit
5 bit
7 bit
5 bit

## Slide 24
RISC-V Buyruk Kodlaması
Her format özel bir işkodu değerine sahiptir.
Donanım işkodu değerine bakarak buyruk formatını anlayabilir.
Şu ana kadar gördüğümüz buyrukların formatları ve buyruk alanları:
Buyruk | Format | iş7 | ky2 | ky1 | iş3 | hy | işkodu
topla | R-tipi | 0000000 | yazmaç | yazmaç | 000 | yazmaç | 0110011
çıkar | R-tipi | 0100000 | yazmaç | yazmaç | 000 | yazmaç | 0110011
Buyruk | Format | Anlık | ky1 | iş3 | hy | işkodu
anlıkla topla | I-tipi | sabit değer | yazmaç | 000 | Yazmaç | 0010011
yükle | I-tipi | sabit değer | yazmaç | 011 | Yazmaç | 0000011
Buyruk | Format | anlık | ky2 | ky1 | iş3 | anlık | işkodu
kaydet | S-tipi | adres | yazmaç | yazmaç | 011 | adres | 0100011

## Slide 25
Örnek
A[30] adresi ld komutunda double word (8 Byte) olduğundan 30x8=240 adres bayte gösterir.
X9 geçici yazmaç
h---- x21 yazmacında

## Slide 26
Örnek

## Slide 27
Örnekler

## Slide 28
Örnekler

## Slide 29
Mantıksal İşlemler

## Slide 30
Mantıksal İşlemler (Mantıksal Kaydırma)
Hangi buyruk formatı ?
Sola kaydırmanın özel tarafı desimal sayı sisteminde sayıları sola i kaydırdığımızda sayı*10*i elde ederiz. İkili sayı sisteminde sola i kaydırdığımızda sayı sayı*2*i olur. Sağa kaydırdığımızda da 2’ye bölme işlemi gerçekleşir.
Yukarıdaki örnekte 4 bit kaydırma 2^4=16 ile çarpım anlamına gelir.

## Slide 31
Mantıksal İşlemler (Mantıksal VE )
VE (and) işleminde karşılıklı bitler 1-1 geldiğinde sonuç 1 olur.

## Slide 32
Mantıksal İşlemler (Mantıksal VEYA)
VEYA (or) işleminde bitlerden birisinin 1 olması sonucu 1 yapar.

## Slide 33
Karar Verme Buyrukları
Bilgisayarları hesap makinelerinden ayıran nedir?
beq = Eşit ise L1 etiketine dallan
bne = Eşit değil ise L1 etiketine dallan
Bu iki buyruk if ve go to yapılarının bir arada kullanılmasına benzer.

## Slide 34
Karar Verme Buyrukları
f,g,h,i,j verileri x19-x23 yazmaçlarında bulunsun

## Slide 35
Döngüler
i ve k verileri x22-x24 , save--- x25 yazmaçlarında bulunsun.