## Slide 1
BİLGİSAYAR MİMARİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Ümit ŞENTÜRK
2021-2022 5. HAFTA

## Slide 2: Okuma Listesi
Gerekli
Computer Organization and Design: The Hardware Software Interface [RISC-V Edition] David A. Patterson, John L. Hennessy
  3. Bölüm sonuna kadar
TOBB üniversitesi, Prof Dr. Oğuz ERGİN, Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu dersi ders sunumları

## Slide 3
RISC-V Buyruk Türleri

## Slide 4
Tek Vuruşluk İşlemci
Buyrukların çalıştırılma döngüsü:
Topla Buyruğu: Getir  Çöz  Yürüt  Yaz
Yükle Buyruğu: Getir  Çöz  Yürüt  Bellek  Yaz
Topla ve yükle buyruklarının gecikmeleri farklıdır.
4
Topla
Yükle
Bellek gecikmesi

## Slide 5
Mantık Tasarımı Temelleri
İkili olarak kodlanmış bilgiler Düşük voltaj = 0, Yüksek gerilim = 1 Bit başına bir kablo
  Çok kablolu veri yollarında kodlanmış çok bitli veriler
Kombinasyon öğesi
  Veriler üzerinde çalışma
  Çıktı girişin bir işlevidir
Durum (sıralı) öğeler
  Bilgileri depolama

## Slide 6
Tasarım Elemanları
AND-gate
  Y = A & B
A
B
Y
I0
I1
Y
M u x
S
Multiplexer
  Y = S ? I1 : I0
A
B
Y
+
A
B
Y
ALU
F
Adder
  Y = A + B
Arithmetic/Logic Unit
  Y = F(A, B)

## Slide 7
Sıralı Elemanlar
D
Clk
Q
Clk
D
Q
Yazmaç: Veri depolama devreleri
Depolanan değerin ne zaman güncelleneceğini
belirlemek için bir saat sinyali kullanır
Kenar tetiklemeli: Clk 0'dan 1'e değiştiğinde güncelleme

## Slide 8
Sıralı Elemanlar
D
Clk
Q
Write
Write
D
Q
Clk
Yazmaçlarda write kontrol
  Veriler sadece yükselen kenar Clk ve Write girişi 1 olduğunda güncellenir.
  Daha sonra saklanan değerler gerektiğinde kullanılır.

## Slide 9
Program Sayacı ve Buyruk Belleği (Instruction Fetch IF)
32-bit yazmaç
Sonraki talimat için 4 artır
Buyruk belleği program buyruklarını tutar ve verilen buyruk adresine karşılık gelen buyruğu çıktı olarak verir.
Program sayacı (PS) ise o anki buyruk adresini tutar.
Buyruklar 32-bit sabit genişlikte olduğundan ve bayt adresleme kullanıldığı için program sayacı her saat vuruşunda 4 artar.

## Slide 10
R-Tipi Buyruklar
İki adet kaynak (okuma) yazmacı
ALU işlemleri
Hedef yazmaç (Write) işlemi
iş7 | ky1 | ky1 | iş3 | hy | işkodu

## Slide 11
R tipi – Load ve Store Buyrukları
iş7 | ky1 | ky1 | iş3 | hy | işkodu
Anlık Değer | ky1 | iş3 | hy | işkodu
R-tipi
I-tipi
anlık [11:5] | ky2 | ky1 | iş3 | anlık [4:0] | işkodu
S-tipi

## Slide 12
Bellek Adreslerinin Hizalanması

## Slide 13
Tam Veri Yolu

## Slide 14
ALU Kontrol
ALU used for
  Load/Store: F = add
  Dallanma: F = subtract
  R-type: F iş kodu durumuna göre
ALU control | Function
0000 | AND
0001 | OR
0010 | add
0110 | subtract

## Slide 15
ALU Kontrol
opcode | ALUOp | Operation | Opcode field | ALU function | ALU control
ld | 00 | load register | XXXXXXXXXXX | add | 0010
sd | 00 | store register | XXXXXXXXXXX | add | 0010
beq | 01 | branch on equal | XXXXXXXXXXX | subtract | 0110
R-type | 10 | add | 100000 | add | 0010
 |  | subtract | 100010 | subtract | 0110
 |  | AND | 100100 | AND | 0000
 |  | OR | 100101 | OR | 0001
İşkodundan türetilmiş 2-bit ALUOp

## Slide 16
Bellek Adreslerinin Hizalanması

## Slide 17
Kontrol ve Veri Yolu

## Slide 18
R-Tipi Buyruklar

## Slide 19
Load Buyruğu

## Slide 20
BEQ Buyruğu

## Slide 21
Kontrol Sinyali
Buyruk | ALUSrc | MemToReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch | ALUOp1 | ALUOp2
R-Tipi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ld | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
sw | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
beq | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1