## Slide 1: Bölüm 4
İşlemci
Dr. Öğretim Üyesi Ümit ŞENTÜRK

## Slide 2: Denetimli Veri Yolu

## Slide 3: R-tipi Buyruklar
iş7 | ky1 | ky1 | iş3 | hy | işkodu
R-tipi

## Slide 4: ld Buyruğu
Anlık Değer | ky1 | iş3 | hy | işkodu
I-tipi

## Slide 5: sd Buyruğu
anlık [11:5] | ky2 | ky1 | iş3 | anlık [4:0] | işkodu
S-tipi

## Slide 6: beq Buyruğu

## Slide 7: Performans Sorunları
En uzun gecikme saat süresini belirler.
  Kritik yol: load buyruğu
  Buyruk belleği yazmaç okuma ALU  veri belleği  yazmaç yazma
Farklı talimatlar için çevrim hızını değiştirmek mümkün değildir.
Tasarım ilkesini
  Yaygın durumu hızlı hale getirme
Boru hattı ile performansı artıracağız.

## Slide 8: Boru Hattı Benzetmesi
Boru hattı çamaşır işi: çakışan yürütme
  Paralellik performansı artırır.
§4.5 An Overview of Pipelining

## Slide 9: RISC-V Boru Hattı
Beş aşama, aşama başına bir adım
  IF: Bellekten buyruk getirme
  ID: Buyruk kodunu çözme & kaydedici okuma EX: Yürütme işlemi veya adres hesaplama MEM: Bellek erişim işlemleri WB: Sonucu kaydediciye geri yaz

## Slide 10: Boru Hattı Performansı
Aşama süreleri
  100ps register okuma veya yazmaişlemi 200ps diğer aşamalar için
Ardışık düzene sahip veri yolu ile tek döngülü veri yolu karşılaştırması
Instr | Instr fetch | Register read | ALU op | Memory access | Register write | Total time
ld | 200ps | 100 ps | 200ps | 200ps | 100 ps | 800ps
sd | 200ps | 100 ps | 200ps | 200ps |  | 700ps
R-format | 200ps | 100 ps | 200ps |  | 100 ps | 600ps
beq | 200ps | 100 ps | 200ps |  |  | 500ps

## Slide 11: Pipeline Performance
Tek döngülü (Tc= 800ps)
Boru Hattı (Tc= 200ps)

## Slide 12: Botu Hattı Hızlanma
Tüm aşamalar dengeliyse
  hepsi aynı zamanda Ortalama buyruk aşama süresi = Buyruklar arasındaki süreBoru Hattı yok Aşama sayısı
Dengeli değilse, hız daha az Artan aktarım hızı nedeniyle hız artırma
  Gecikme süresi (her talimat için süre) azalmaz

## Slide 13: Boru Hattı ve ISA Tasarımı
RISC-V ISA boru hattı için tasarlanmıştır
  Tüm buyruklar 32-bit
    Tek bir döngüde getirilmesi ve kodunun çözülmesi daha kolay x86: 1- to 17-byte buyruklar
  Az sayıda ve düzenli buyruk formatı
    Kayıtların kodunu çözebilir ve okuyabilir tek adımda
  Load/store adresleme
    Adresi 3. aşamada hesaplayabilir, 4. aşamada belleğe erişebilir

## Slide 14: Tehlikeler
Bir sonraki döngüde bir sonraki buyruğu başlatmayı engelleyen durumlar Yapı tehlikeleri
  Gerekli kaynak meşgul
Veri tehlikeleri
  Önceki yönergenin verilerini okuma/yazma işlemini tamamlamasını beklemeniz gerekir
Kontrol tehlikesi
  Denetim eylemine karar vermek önceki yönergeye bağlıdır

## Slide 15: Yapı Tehlikeleri
Kaynağın kullanımı çakışması RISC-V boru hattında tek bellek bulunmaktadır
  Load/store veri erişimi gerektirir Buyruk getirme bu döngü için duraksamak zorunda kalacaktı
    Bir boru hattında «kabarcığa»neden olur
Bu nedenle, boru hattı veri yolları ayrı buyruk/veri hafızası gerektirir
  Veya ayrı buyruk/veri önbellekleri gerekir.

## Slide 16: Veri Tehlikeleri
Bir talimat, veri erişiminin önceki bir talimatla tamamlanmasına bağlıdır
  add x19, x0, x1 sub x2, x19, x3

## Slide 17: Örnek Kod
 | Çevrim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Buyruk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
add x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sub x5, x3, x5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
or x6, x3, x4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x6, x3, x8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | G |  | : | Bellekten buyruk getir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ç |  | : | Buyruk kodunu çöz ve kaydediciyi oku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | H |  | : | Yürüt veya adres hesapla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | B |  | : | Bellek erişimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Y |  | : | Sonucu kaydediciye geri yaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: İletme (aka Bypas)
Hesaplandığında sonucu kullan
  Registera kaydedilemesi beklenmemelidir.
  Veri yolunda ek bağlantılar gerektirir

## Slide 19: Load-kullanımı Veri Teklikesi
İleri bağlantı atılarak duraklardan her zaman kaçınılamaz.
  Gerektiğinde değer hesaplanmazsa Zamanda geriye doğru ilerleyemiyorum!

## Slide 20: Duraklamaları Önlemek için Kod Zamanlaması
Bir sonraki talimatta load sonucunun kullanılmasını önlemek için kodu yeniden sırala C kodu a = b + e; c = b + f;
ld x1, 0(x0)
ld x2, 8(x0)
add x3, x1, x2
sd x3, 24(x0)
ld x4, 16(x0)
add x5, x1, x4
sd x5, 32(x0)
durak
durak
ld x1, 0(x0)
ld x2, 8(x0)
ld x4, 16(x0)
add x3, x1, x2
sd x3, 24(x0)
add x5, x1, x4
sd x5, 32(x0)
11 cycle
13 cycle

## Slide 21: Kontrol Tehlikeleri
Dallanama akış kontrolü denetimi
  Sonraki yönergeyi getirmek dallanma sonucuna bağlıdır Boru hattı her zaman doğru buuyruğu getiremez
    ID dallanma aşaması hakkında hala çalışılmaktadır.
RISC-V boru hattında
  Registerleri karşılaştırmanız gerekmektedir ve boru hattının başındaki hedefi hesaplama
  ID bölümüne donanım eklenmelidir.

## Slide 22: Dallanmada Duraklama
Wait until branch outcome determined before fetching next instruction

## Slide 23: Dallanma Tahmini
Daha uzun boru hatları dallanma sonucunu erken belirleyemez
  Durak cezası kabul edilemez hale geldi
Dalanma sonucunu tahmin et
  Yalnızca tahmin yanlışsa durakla
RISC-V boru hattında
  Alınmayan dallanmaları tahmin edebilir Gecikmeden dallanmadan sonra buyruk getir

## Slide 24: Daha Gerçekçi Dallanma Tahmini
Statik dallanma tahmini
  Tipik dallanma davranışına göre Örnek: döngü ve if-deyimi dallanması
    Geri dallanmaları tahmin et İleri dallanmaları tahmin et
Dinamik dallanma tahmini
  Donanım gerçek dal davranışını ölçer
    Her dalın yakın geçmişini kaydetme
  Gelecekteki davranışın trendi sürdüreceğini varsayalım
    Yanlış olduğunda, yeniden getirirken duraklayın ve geçmişi güncelleştirin

## Slide 25: Boru Hattı Özet
Boru Hattı, buyruk verimini artırarak performansı artırır
  Birden çok buyruğu paralel olarak yürütür Her yönerge aynı gecikme süresine sahiptir
Tehlikeler
  Yapı, veri, kontrol
Buyruk kümesi tasarımı, boru hattı uygulamasının karmaşıklığını etkiler
BÜYÜK Resim