## Slide 1: Önbellek (Cache)
Chapter 5

## Slide 2: Okuma Listesi
Gerekli
Computer Organization and Design: The Hardware Software Interface [RISC-V Edition] David A. Patterson, John L. Hennessy
  5. Bölüm
TOBB üniversitesi, Prof Dr. Oğuz ERGİN, Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu dersi ders sunumları

## Slide 3: Önbellek
Önbellek işlemcinin en kısa zamanda erişmesi gereken verileri tutar.
Önbellek erişilen veride yerellikten yararlanır.
İşlemci
Önbellek
Bellek
Bellek Hiyerarşisi
…
Hız azalır
Maliyet azalır
Hız artar
Maliyet artar
Hatırlatma:
Aynı veriye belirli bir süre zarfında erişilmesine zamanda yerellik (-ing. temporal locality) denir.
Birbirine yakın bellek adreslerine yazılmış verilere erişilmesine alanda yerellik (-ing. spatial locality) denir.

## Slide 4: Önbellek Temel Kavramlar
Önbellek ana bellekteki verilerin bir kısmına sahiptir. Veriyi almak için bir adresle önbelleğe gidildiğinde iki durum oluşur:
Verinin bulunması (-ing. hit)
Verinin bulunamaması (-ing. miss)
İşlemci
Önbellek
Bellek
Bellek Hiyerarşisi
Adres

## Slide 5: Önbellek Temel Kavramlar
Bellekte istenilen verinin bulunduğuna dair bilgi gelene kadar geçen süreye «bulma zamanı» denir.
Bellekte istenilen veri bulunamazsa bir sonraki aşamadaki belleğe gidilir.
Verinin getirilmesi sırasında geçen süreye «bulamama gecikmesi» denir.
İşlemci
1. Seviye Önbellek
Bellek
2. Seviye Önbellek
~3-10 ns
~25-50 ns
~30-90 ns
Sabit Teker
(İkincil Depolama)
~5-20 ms
Bulma Zamanı | = | Belleğe Erişim Süresi | + | Verinin bulunup bulunmadığının belirlenme süresi
Adres
Bulamama Gecikmesi | = | (Yer yoksa) Önbellekte Yer Açılma Süresi | + | Verinin getirilmesi süresi

## Slide 6: Önbellek Temel Kavramlar
Bu soruların cevabı önbellek tasarımı ile ilgilidir.
İşlemci
1. Seviye Önbellek
Bellek
2. Seviye Önbellek
Sabit Teker
(İkincil Depolama)
Adres
Bellekte bir verinin bulunup bulunmadığını nasıl anlarız?
Bellekte bulunan bir verinin nerede olduğunu nasıl buluruz?

## Slide 7: Doğrudan Eşlemeli Önbellek
Doğrudan eşlemeli önbellek (-ing. direct mapped cache) verileri adreslerine göre yerleştirir.
Bir veri bellekte yalnızca bir yerde olabilir.
…
…
Ana bellek
0
1
2
N
Önbellek
0
1
Önbellek ana bellekteki verinin yalnızca bir kısmını tutabilecek büyüklüktedir.
Veri yerleştirme yöntemi:
Önbellek boyutu 2’nin kuvveti ise en anlamsız log2(önbellek boyutu) biti önbellekte adresleme için kullanabiliriz.
Önbellek Boyutu = 8, log28= 3
Adres1 = 1 = 00001
Adres2 = 9 = 01001
2
3
4
5
6
7
8
9
Adres = [Veri adresi] mod [Önbellek boyutu]
İkisi de 001 yani 1’e yazılır.

## Slide 8: Doğrudan Eşlemeli Önbellek
Önbellek Boyutu = 8, log28= 3
Adres1 = 1 = 00001
Adres2 = 9 = 01001
Önbellekte hangi verinin bulunduğunu anlamak için etiket (-ing. tag) alanı kullanılır.
İkisi de aynı yere yazılır.
Önbellekte hangi verinin bulunduğunu nasıl anlayabiliriz?
00 | Veri1
0
1
2
3
4
5
6
7
etiket
Adres1 = 1 = 00001
Adres2 = 9 = 01001

## Slide 9: Doğrudan Eşlemeli Önbellek
Önbellekte tutulması gereken bir diğer bilgi ise verinin geçerli olup olmadığı bilgisidir.
Örneğin bilgisayar ilk açıldığında önbellekte bulunan veri geçerli değildir, anlamsızdır. Önbellekteki veri yerine ana bellekteki veri kullanılmalıdır.
Bunun için her satır için geçerli (-ing. valid) biti tutulur.
0
1
2
3
4
5
6
7
Etiket
Geçerli
Önbellek

## Slide 10: Örnek
Sırası ile aşağıdaki adreslere erişiliyor.
Önbelleğin son durumu ne olur?
  (10001)2
  (11000)2
  (00100)2
  (11101)2
  (11001)2
 | 0 |  | 000
 | 0 |  | 001
 | 0 |  | 010
 | 0 |  | 011
 | 0 |  | 100
 | 0 |  | 101
 | 0 |  | 110
 | 0 |  | 111
Etiket
Geçerli
Önbellek
(10001)2
etiket
index
Veri10001
1
10
index:001
Bir sonraki seviyeden
veri getirilir
bulunamadı

## Slide 11: Örnek
Sırası ile aşağıdaki adreslere erişiliyor.
Önbelleğin son durumu ne olur?
  (10001)2
  (11000)2
  (00100)2
  (11101)2
  (11001)2
 | 0 |  | 000
 | 0 |  | 001
 | 0 |  | 010
 | 0 |  | 011
 | 0 |  | 100
 | 0 |  | 101
 | 0 |  | 110
 | 0 |  | 111
Etiket
Geçerli
Önbellek
(10001)2
etiket
index
Veri10001
1
10
Veri11000
1
11
index:000
Bir sonraki seviyeden
veri getirilir
bulunamadı
(11000)2

## Slide 12: Örnek
Sırası ile aşağıdaki adreslere erişiliyor.
Önbelleğin son durumu ne olur?
  (10001)2
  (11000)2
  (00100)2
  (11101)2
  (11001)2
 | 0 |  | 000
 | 0 |  | 001
 | 0 |  | 010
 | 0 |  | 011
 | 0 |  | 100
 | 0 |  | 101
 | 0 |  | 110
 | 0 |  | 111
Etiket
Geçerli
Önbellek
(10001)2
etiket
index
Veri10001
1
10
Veri11000
1
11
index:100
Bir sonraki seviyeden
veri getirilir
bulunamadı
(11000)2
(00100)2
Veri00100
1
00

## Slide 13: Örnek
Sırası ile aşağıdaki adreslere erişiliyor.
Önbelleğin son durumu ne olur?
  (10001)2
  (11000)2
  (00100)2
  (11101)2
  (11001)2
 | 0 |  | 000
 | 0 |  | 001
 | 0 |  | 010
 | 0 |  | 011
 | 0 |  | 100
 | 0 |  | 101
 | 0 |  | 110
 | 0 |  | 111
Etiket
Geçerli
Önbellek
(10001)2
etiket
index
Veri10001
1
10
Veri11000
1
11
index:101
Bir sonraki seviyeden
veri getirilir
(11000)2
(00100)2
Veri00100
1
00
(11101)2
bulunamadı
Veri11101
1
11

## Slide 14: Örnek
Sırası ile aşağıdaki adreslere erişiliyor.
Önbelleğin son durumu ne olur?
  (10001)2
  (11000)2
  (00100)2
  (11101)2
  (11001)2
 | 0 |  | 000
 | 0 |  | 001
 | 0 |  | 010
 | 0 |  | 011
 | 0 |  | 100
 | 0 |  | 101
 | 0 |  | 110
 | 0 |  | 111
Etiket
Geçerli
Önbellek
(10001)2
etiket
index
Veri10001
1
10
Veri11000
1
11
index:001
Var olan veri bir sonaki seviye belleğe yazılır. Bir sonraki seviyeden istenen veri getirilir
(11000)2
(00100)2
Veri00100
1
00
(11101)2
Etiketler aynı değil: bulunamadı
Veri11101
1
11
(11001)2
1
11
Veri11001

## Slide 15: Örnek - 2
Sisteminizde her satırında 4 bayt saklayan 1024 satırlı bir önbellek kullanılıyorsa 32 bit adresler bu önbellekte adresleme için nasıl kullanılır?
Etiket
Dizin
Byte seçimi
20 bit
10 bit
2 bit

## Slide 16: Pinpon Etkisi
Aşağıdaki adreslere erişim gerçekleştiğinde önbellek bulma oranı kaç olur?
  (10000)2
  (11000)2
  (10000)2
  (11000)2
  (10000)2
Cevap: 0
İki adres de aynı satıra denk geldiği için sürekli birbirlerinin verisini önbellekten çıkarırlar. Buna pinpon etkisi denir.
 | 0 |  | 000
 | 0 |  | 001
 | 0 |  | 010
 | 0 |  | 011
 | 0 |  | 100
 | 0 |  | 101
 | 0 |  | 110
 | 0 |  | 111
Etiket
Geçerli
Önbellek
1
Veri10000
10
1
Veri11000
11
1
Veri10000
10

## Slide 17: Tam İlişkili (-ing. fully associative) Önbellek
Veri bellekte istenilen yere kaydedilebilir, bunu sağlamak için etiket adresin bir kısmını değil tamamını tutar.
 |  |  | 000
 |  |  | 001
 |  |  | 010
 |  |  | 011
 |  |  | 100
 |  |  | 101
 |  |  | 110
 |  |  | 111
Etiket
Geçerli
Önbellek
Erişim:
(10001)2
10001
1
Veri10001
(11001)2
11001
1
Veri11001
Önbellekte verinin sabit bir yeri yoktur.

## Slide 18: Tam İlişkili Önbellek
Peki veriyi nerede bulacağız?
Veri herhangi bir satırda olabileceği için her satırla karşılaştırma yapılması gerekmektedir.
Etiket
Byte seçimi
30 bit
2 bit

## Slide 19: Tam ilişkili ve Doğrudan Eşlemeli Bellek Karşılaştırması
Doğrudan Eşlemeli Önbellek | Tam İlişkili Önbellek
Okunmak istenen verinin nerede bulunacağı bellidir. | Veri istenilen yere yazılabilir.
Bellekte tutulan etiket daha kısadır. | Adresin büyük bir bölümü etiket olarak satırda saklanmak zorundadır.
Toplamda bir tane karşılaştırıcıya ihtiyaç duyar. | Her satır için bir karşılaştırıcıya ihtiyaç duyar.

## Slide 20: Kümeli İlişkili Önbellek
Kümeli ilişkili (-ing. set associative) önbellek, doğrudan eşlemeli ve tam ilişkili belleklerin birleşimidir.
0 |  |  | 
1 |  |  | 
… | … |  | …
256 |  |  | 
Etiket
Geçerli
2 Yollu Kümeli İlişkili Önbellek
… |  | …
Etiket
Geçerli
Etiket
Küme (Dizin)
22 bit
8 bit
2 bit

## Slide 21: Kümeli İlişkili Önbellek
0 |  |  | 
1 |  |  | 
… | … |  | …
255 |  |  | 
Etiket
Geçerli
2 Yollu Kümeli İlişkili Önbellek
… |  | …
Etiket
Geçerli
Etiket
Küme (Dizin)
22 bit
8 bit
2 bit
=
=
Yol sayısı kadar karşılaştırıcıya ihtiyaç vardır.

## Slide 22: Kümeli İlişkili Önbellek
Aynı dizin bitlerine sahip veriler kümede yer olduğu sürece önbellekte tutulabilir.
Dizin bitleri aracılığı ile satır belirlenir.
Kümedeki her verinin etiketi tutulur, gelen adresteki etiketle karşılaştırılır.

## Slide 23: Bellekten Veri Çıkarma Politikaları
Önbellekte bir verinin yazılabileceği tüm hücreler doluysa yeni veri getirilebilmesi için bir verinin çıkarılması gerekmektedir. Hangi verinin çıkarılacağına veri çıkarma politikası karar verir.
Doğrudan eşlemeli önbelleklerde yazılacak hücre tek olduğu için o hücredeki veri çıkarılır.
Diğer önbellekler için çeşitli algoritmalara göre çıkarılacak veri belirlenir.

## Slide 24: Veri Çıkarma Algoritmaları
Önbellekten çıkarma yapılırken yakın zamanda kullanılmayacak veriyi çıkarmak isteriz.
En Uzun Zamandır Kullanılmayan (-ing. Least Recently Used, LRU):
Zamanda yerellik ilkesine göre yakın zamanda kullanılan veriler tekrar kullanılacaktır, yakın zamanda kullanılmayan veriye erişilmesinin olasılığı daha düşüktür.
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
… | … |  |  | …
255 |  |  |  | 
Etiket
G
… |  |  | …
Etiket
G
Erişim Zamanı
Erişim Zamanı
Karşılaştırma

## Slide 25: Veri Çıkarma Algoritmaları
Rastgele:
Çıkarılacak veri rastgele seçilir. Kısa zamanda çıkarılan veriye erişilmezse doğru seçim yapılmış olur.
İlk Giren İlk Çıkar (-ing. First In First Out, FIFO):
Belleğe giren en eski veri seçilir ve çıkarılır.

## Slide 26: Bellek Hiyerarşisinde Yazma İşlemi
Önbellekten veri çıkarılırken ana belleğe kaydedilmiş olması gerekmektedir, aksi takdirde veri kaybı yaşanır. Verinin ne zaman ana belleğe yazılacağını tasarım belirler.
Bunun iki yöntemi vardır:
  Doğrudan Yazma (-ing. write through)
  Sonradan Yazma (-ing. writeback)

## Slide 27: Doğrudan Yazma (-ing. write through)
0xB adresine BBBB değeri yazan bir buyruk sadece önbellekte değişime yol açarsa bellek ve önbellek arasında tutarsızlık oluşur.
Bu tutarsızlığı önlemenin yolu her zaman önbelleği ve ana belleği beraber güncellemektir.
Ana Bellek
Önbellek
AAAA
AAAA
0xB
BBBB
Doğrudan yazma yönteminde her yazma işlemi hem önbelleğe hem de ana belleğe yazar.
BBBB
Tutarlılığı sağlar ancak her yazma işleminin ana belleğe gitmesine sebep olur.
Uzun sürer ve performansı düşürür.

## Slide 28: Sonradan Yazma (-ing. writeback)
Bir diğer yöntem ise sonradan yazma yöntemidir.
Bu yöntemde bir hücre yalnızca üzerine başka bir veri yazılacağı zaman ana belleğe yazılır.
Bunun için önbellekte değiştirilmiş alanları belirtmek için kirli biti kullanılır.
CCCC
Ana Bellek
Önbellek
AAAA
AAAA
0xB
BBBB
BBBB
CCCC
Kirli
1
0
Yazma işlemlerini hızlı yapar ancak daha karmaşık bir yöntemdir.

## Slide 29: Bellek Hiyerarşisinde Yazma İşlemi
Yazma işlemlerinde oluşan bir başka sorun ise önbellekte olmayan bir adrese yazıldığında onun önbelleğe getirilip getirilmeyeceğidir.
Bu durumda iki yöntem izlenir:
  Yaz ve yerini ayır (-ing. write allocate)
    Yazma işlemi ana belleğe yapılır ve veri önbelleğe getirilir. Veri daha sonra kullanılacaksa işe yarar.
  Yaz ve yerini ayırma (-ing. no write allocate)
    Yazma işlemi ardından veri önbelleğe yazılmaz. Verinin tekrar kullanılmadığı durumlarda işe yarar.

## Slide 30: 2. Verinin Bellekte Bulunamaması
Veri önbellekte bulunamadığında bellekte güncellenir.
Bu durumda tasarımcının 2 seçeneği vardır:
  Yaz ve yerini ayır (-ing. write allocate)
  Yaz ve yerini ayırma (-ing. no write allocate)
İşlemci
Önbellek
Bellek
Bellek Hiyerarşisi
Adres

## Slide 31: Yaz ve Yerini Ayır
Bu yöntem uygulandığında yazılan veri önbelleğe getirilir.
Bu şekilde eğer bu değere daha sonradan erişilecekse tekrar erişildiğinde önbellekte bulunacağı için daha yüksek başarım elde edilir.
İşlemci
Önbellek
Bellek
Bellek Hiyerarşisi
Adres

## Slide 32: Yaz ve Yerini Ayırma
Bu yöntem uygulandığında yazılan veri önbelleğe getirilmez.
Eğer veriye tekrar erişilmeyecekse önbellekte yer kaplaması ya da diğer kullanılan verileri çıkarmasının önüne geçilir.
İşlemci
Önbellek
Bellek
Bellek Hiyerarşisi
Adres

## Slide 33: Çok Seviyeli Önbellekler
Önbellek ana belleğe gidişte yaşanan gecikmeyi kapatmak için kullanılır.
Ancak aranan veri önbellekte bulunmadığı zaman yaşanan bulamama gecikmesi hala çok yüksek olabilir.
İkinci seviye önbellek bulunması önbellekte aradığımız veriyi bulamadığımızda yaşadığımız gecikmeyi azaltır.
İşlemci
Önbellek
Bellek
Bellek Hiyerarşisi
Adres
Bulamama gecikmesi
.
.
.
2. Seviye Önbellek
Ana bellekten daha hızlı

## Slide 34: Çok Seviyeli Önbellekler
Çok seviyeli önbellek (-ing. multilevel cache) sisteminde bellek hiyerarşisinde birden fazla seviye önbellek bulunur.
İşlemci
1. Seviye Önbellek
Bellek
Bellek Hiyerarşisi
2. Seviye Önbellek
3. Seviye Önbellek
…

## Slide 35: Alanda Yerellik
for (int i =0;i<N;i++) {
B[i] = A[i] * 2;
}
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N
A: integer dizisi
Etiket
G
Önbellek
Veri Öbeği
A dizisinin kaç elemanı aynı veri öbeğine sığar?
Bunun cevabı veri öbeği boyutuna bağlıdır.
Bir int değeri 4 bayt ile gösterilir.
Veri Öbeği Boyutu

## Slide 36: Alanda Yerellik
for (int i =0;i<N;i++) {
B[i] = A[i] * 2;
}
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N
A: integer dizisi
Etiket
G
Önbellek
Veri Öbeği
Veri öbeği 64 byte ise A dizisinin kaç elemanı aynı veri öbeğine sığar?
64/4 = 16
Bir int değeri 4 byte ile gösterilir.
Veri Öbeği Boyutu = 64 byte
…

## Slide 37: Alanda Yerellik
for (int i =0;i<64;i++) {
B[i] = A[i] * 2;
}
0 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63
 |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A: integer dizisi
Etiket
G
Önbellek
Veri Öbeği
Veri öbeği 64 byte ve N = 64 ise A dizisi için önbellekte bulma oranı kaçtır?
A[0] bulunamaz, getirilir.
A[0…15] getirildiği için A[1…15] bulunur.
A[16] bulunamaz, getirilir.
A[16…31] getirildiği için A[17…31] bulunur.
A[32] bulunamaz, getirilir. A[32…47] getirildiği için A[33,47] bulunur.
A[48] bulunamaz, getirilir. A[48…63] getirildiği için A[48…63] bulunur.
Veri Öbeği Boyutu = 64 byte
4 defa bulamaz. 60 defa bulur.
60/64 bulma oranı vardır.

## Slide 38: Alanda Yerellik
for (int i =0;i<64;i++) {
B[i] = A[i] * 2;
}
0 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63
 |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A: integer dizisi
Etiket
G
Önbellek
Veri Öbeği
Veri öbeği 128 byte ve N = 64 ise A dizisi için önbellekte bulma oranı kaçtır?
  Veri öbeğine 128/4 = 32 eleman sığar. Tüm dizi 2 öbek halinde getirileceği için öbek başlarında 1 kere bulunamaz. Toplamda 62 defa bulur. Bulma Oranı: 62/64
Veri öbeği 32 byte ve N = 64 ise A dizisi için önbellekte bulma oranı kaçtır?
  Veri öbeğine 8 eleman sığar. Tüm dizi 8 kerede getirilir. Öbek başlarında birer kez bulunamaz. Bulma Oranı: 56/64
Veri Öbeği Boyutu

## Slide 39: Yazma İşlemi - Soru
Aşağıdaki kod parçasında yaz ve yerini ayır ve yaz ve yerini ayırma olması durumlarını karşılaştırınız.
İki durumda da yazma buyrukları her öbek başında önbellekte bulunamayacak. Ancak yaz ve yerini ayırma durumunda okuma buyrukları öbeğin ikinci elemanında, birinci elemanı okumak isterken bulamayacak. Bu durumda yaz ve yerini ayır kullanılması daha mantıklı olacaktır.
dizi[0]=0;
for (int i=1;i<256;i++) {
dizi[i] = dizi[i-1] + 10;
}

## Slide 40: Önbellek Soruları

## Slide 41: Yerellik
Bu kod parçası ne yapmaktadır?
Bu kod parçasında yerellik var mıdır? Varsa ne tür yerellik vardır?
int array[1024];
int index = random() % 1024;
for (int i =0;i<1024;i++) {
array[index] = array[index] + 10;
}

## Slide 42: Yerellik
Bu kod parçası ne yapmaktadır?
Bu kod parçasında yerellik var mıdır? Varsa ne tür yerellik vardır?
Veri öbeği 64 byte ise ilk erişimden sonra ikinci erişimin getirilmiş öbeğe yapılması olasılığı nedir?
int array[1024];
for (int i =0;i<1024;i++) {
int index = random() % 1024;
array[index] = random() %10;
}

## Slide 43: Yerellik
Bu kod parçası ne yapmaktadır?
Bu kod parçasında yerellik var mıdır? Varsa ne tür yerellik vardır?
Veri öbeği 64 byte ise önbellekte bulma oranı kaçtır?
int array[1024];
for (int i =0;i<1024;i++) {
array[i] = random() %10;
}

## Slide 44: Doğrudan Eşlemeli Önbellek
Sisteminizde doğrudan eşlemeli, veri öbeği 64 byte olan 4 KBlık bir önbellek bulunuyor.
Önbellekte kaç satır vardır?
  64 satır vardır.
Adresler 16 bitse etiketler kaç bittir?
  4 bittir.
Kaç karşılaştırıcı kullanılmıştır?
  1 karşılaştırıcı kullanılmıştır.
Aşağıdaki kod için bulma oranı kaçtır?
0 |  | A int dizisi |  |  |  |  |  |  | 31
0 |  | B int dizisi |  |  |  |  |  |  | 31
Etiket
G
Veri Öbeği (64 byte)
Adres: 0x1038
Adres: 0xA038
int k=0;
for (int i=0;i<32;i++) {
k += B[i] * A[i];
}
4 KB

## Slide 45: Tam İlişkili Önbellek
Sisteminizde tam ilişkili, veri öbeği 64 byte olan 4 KBlık bir önbellek bulunuyor.
Önbellekte kaç satır vardır?
  64 satır vardır.
Adresler 16 bitse etiketler kaç bittir?
  10 bittir.
Kaç karşılaştırıcı kullanılmıştır?
  64 karşılaştırıcı kullanılmıştır.
Aşağıdaki kod için bulma oranı kaçtır?
0 |  | A int dizisi |  |  |  |  |  |  | 31
0 |  | B int dizisi |  |  |  |  |  |  | 31
Etiket
G
Veri Öbeği (64 byte)
Adres: 0x1038
Adres: 0xA038
int k=0;
for (int i=0;i<32;i++) {
k += B[i] * A[i];
}
4 KB

## Slide 46: Kümeli İlişkili Önbellek
Sisteminizde kümeli ilişkili, veri öbeği 64 byte olan 4 KBlık 2 yollu bir önbellek bulunuyor.
Önbellekte kaç satır vardır?
  32 satır vardır.
Adresler 16 bitse etiketler kaç bittir?
  5 bittir.
Kaç karşılaştırıcı kullanılmıştır?
  2 karşılaştırıcı kullanılmıştır.
Aşağıdaki kod için bulma oranı kaçtır?
0 |  | A int dizisi |  |  |  |  |  |  | 31
0 |  | B int dizisi |  |  |  |  |  |  | 31
Etiket
G
Veri Öbeği
Adres: 0x1038
Adres: 0xA038
int k=0;
for (int i=0;i<32;i++) {
k += B[i] * A[i];
}
4 KB
Etiket
G
Veri Öbeği

## Slide 47: Özet
Önbellek
Doğrudan Eşlemeli Önbellek
Tam İlişkili Önbellek
Kümeli İlişkili Önbellek
Bellekten Veri Çıkarma Politikaları
Bellek Hiyerarşisinde Yazma İşlemi
Çok Seviyeli Önbellekler
Bellek İyileştirmeleri

## Slide 48: Gelecek Ders
Sanal Bellek